ДОМ ЗДРАВЉА “НОВИ САД”

НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 75

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ: ЈН 32/16

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” брoj 124/2012, 14/15, 68/15), у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” брoj 86/15), Одлуке о покретању поступка, број 2370/1 од 29.09.2016. године и Решења о образовању комисије, број 2370/2 од 29.09.2016. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив документа | Страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| 3. | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, место извођења радова. Техничка спецификација | 5-9 |
| 4. | Услови за учешће у поступку из члана 75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10-13 |
|  | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 14-20 |
| 5 | Обрасци – Изјаве: Образазац бр. 1 – Изјава понуђача о подизвођачима/Списак Образац бр.2 – Изјава групе понуђача Обрасци за идентификацију: | 21-25 |
|  | Обрзац Понуде/Предмер и предрачун/структура цене – Образац бр.3 и 3.1 | 26-32 |
|  | Обрасци: Образац бр.4 – Трошкови припремања понуде Образац бр.5 - Изјава понуђача о независној понуди Образац бр.6 – Изјавa понуђача у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН Образац бр.7 – Изјава понуђача у складу са чланом 71. став 2. ЗЈН | 33-36 |
| 6. | Модел уговора | 37-44 |
| 7. | Менично овлашћење – Образац бр.8/8.1/8.2/8.3 | 45-48 |
|  | Образац бр.9 - Потврда о изведеним радовим | 49 |
|  | Образац бр.10 – Потврда о извршеном увиду у место извођења радова | 50 |

Број страна Конкурсне документације: 50

ПОГЛАВЉЕ 1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу: ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ Булевар цара Лазара 75, Нови Сад, www.dzns.rs.

2. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне бававке, сходно члану 32. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ

4. Не спроводи се резервисана јавна набавка.

5. Не спроводи се електронска лицитација.

6. Циљ поступка: Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора.

7. Контакт:

Одсек јавних набавки и контролинга.

Електронска адреса: dzns@eunet.rs.

Телефон:021/4879-030, 4879-031,4879-032.

Комуникација у поступку одвија се писменим путем: поштом, електронском поштом, радним данима у току радног времена Наручиоца: понедељак – петак од 07.00 до 14.00., као и објављивањем од стране Наручиоца (члан 20. ЗЈН).

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван радног времена Наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.

Страна која је извршила достављање електронском поштом или факсом дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

8. Преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице Наручиоца www.dzns.rs.

9. Подаци о месту и року за подношење понуда:

Рок за достављање понуда је 31 (тридесетједан) дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 31.10.2016. године до 10.00 часова.

Понуде се достављају поштом на адресу Дом здравља „Нови Сад“, Булевар цара Лазара 75, Нови Сад, или предају непосредно на писарници.

10. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 31.10.2016. године са почетком у 10.30 часова, у просторијама Наручиоца, у малој сали (број 13) на првом спрату управне зграде Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад, Булевар цара Лазара 75.

ПОГЛАВЉЕ 2.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета јавне набавке:

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ

2.2. Ознака из општег речника набавке:

45331110 - Радови на инсталацији котлова

42160000 – Котловски уређаји

2.3. Предметна набавка није обликована по партијама.

Значење појмова који су коришћени у изради ове Конкурсне документације дефинисано је чланом 3. ЗЈН

ПОГЛАВЉЕ 3.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

3.1. Врста радова

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ: Радови на демонтажи, инсталациони радови (уградња/инсталација топловодног котла са припадајућом опремом), набавка котловског уређаја.

3.2 Техничке карактеристике

Техничке карактеристике радова дате су у оквиру Техничке спецификације и Описа и пописа радова са предмером.

3.3 Квалитет

Радови морају бити изведени у свему у складу са захтевима Наручиоца садржаним у Конкурсној документацији/Техничкој спецификацији/Техничкој документацији.

Топловодни котао и остала уграђена опрема и материјал морају бити снабдевени одговарајућим сертификатима и потребним атестима.

Котао мора да испуњава услове прописане стандардом SRPS EN 303-5:2012.

Понуђач је дужан да достави прописану документацију за употребу (упутство за употребу/руковање) и одржавање, у којој је произвођач, односно извођач/испоручилац навео све безбедносно-техничке податке на српском језику.

3.4 Контрола квалитета изведених радова и уграђене опреме:

Контролу квалитета изведених радова и уграђене oпреме врши Наручилац. Наручилац обезбеђује вршење Стручног надзора у току извођења радова који су предмет ове набавке.

Рекламација:

У случају испоруке неодговарајућих добара, извршене уградње/инсталације и изведених радова у смислу квалитета, Наручилац ће истаћи рекламацију, у ком случају, Извођач мора отклонити недостатке, у року који одреди Наручилац. Трошкови оправке (замене) по рекламацији падају на терет Извођача. Регулисано уговором.

Гарантни рок:

У складу са Одлуком о минималним гарантним роковима за поједине врсте изграђених инвестиционих објеката односно изведених радова на тим објектима („Сл. гласник РС“, бр.2/74):

- За изведене радове најмање 2 године од дана примопредаје радова.

- За уграђену опрему најмање 5 година од дана пуштања у функционални рад.

  - Количина и опис радова: У складу са захтевима из Техничке спецификације.

3.6 Рок за извођење радова

Рок за извођење радова је 20 (двадесет) дана од дана увођења извођача радова у посао. Дан увођења у посао, констатује се уписом у грађевински дневник.

3.7 Место извођења радова, место испоруке добара.

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ у Кисачу, улица Словачка 49.

Обавезан је обилазак објекта. Обилазак објекта може се извршити сваким радним даном (понедељак-петак), у радно време Наручиоца у периоду од 08.00-12.00 уз претходно најављивање електронском поштом: dzns@eunet.rs, или на факсом: 021/466-297 (један дан пре доласка на локацију). Особа за контакт: Тибор Сикора, 064/80-88-084.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/ТЕХНИЧКИ ОПИС

Према захтевима Наручиоца урађен је Идејни пројекат реконструкције постојеће котларнице и уградње новог котла на биомасу за производњу топлотне енергије у Дому Здравља у Кисачу у складу са Јавним конкурсом за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката коришћења биомасе за производњу топлотне енергије у јавним установама које је објавио Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине АП Војводина „Дом здравља”Нови Сад’’ Објекат дома здравља у Кисачу.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

У постојећој котларници налази се котао Неовулкан, снаге 120 кW, који је неисправан и који не може да се поправи, већ је неопходна његова демонтажа и замена. Као алтернативно решење за загревање објекта користи се гасна котларница са застарелим гасним котловима 2x 48 кW, веома ниске ефикасности рада, који гасни котлови се налазе у делу котларнице у приземљу и који би могли да послуже као резервна алтернатива новопројектованом топловодном котлу на биомасу.

Пројекат предвиђа уклањање ливеног –постојећег котла на дрва и угаљ. Постојећи топловодни водови се задржавају с тим што је неопходна провера (замена) исправне пумпе и сигурносне опреме.

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Предвиђено је да новопројектовани топловодни котао на биомасу буде ТКАН 100 произвођач Радијатор инжењеринг или одговарајући (по димензијама и свим карактеристикама ) који је по својим механичким и термичким особинама намењен за сагоревање биомасе (пелета) као горива. Котао мора бити подигнут на платформу од челичних кутијастих профила, због воде која се у подрумским просторијама повремено наталожи.

Приликом коришћења наведеног горива подразумева се аутоматска контрола главних параметара рада, где се захтева одређен степен сувоће горива. Према захтевима инвеститора мора се водити ка што већој универзалности горива, тако да понуђени тип котла мора да има могућност ложења и на чврсто гориво (дрво, угаљ и сл.), где је ложење ручно.

Само сагоревање се одвија под принудном промајом вентилатора тако да су котлови у овим условима ефикаснији него котлови који функционишу по принципу слободне промаје.

КОТАО НА БИОМАСУ

Водени део котла, његов начин измене топлоте између димних гасова и воде путем цевног измењивача, прилагођен је биомаси (има могућност сагоревања и чврстог горива). Због примене вентилатора, тј.принудне промаје пут димних гасова дужи је него код стандардних котлова. Из истих разлога могућа је примена усмеривача димних гасова тзв. турбулатора који додатно повећавају степен искоришћења котла. Турбулатори су спирале направљене од шипкастог материјала. Уколико су услови експлоатације такви (пре свега се мисли на димњак) да долази до кумулирања превише дима на вратима котла у фази потпале или да аутоматика тешко иде у фазу горења, технички је оправдано користити котао без турбулатора.

Степен корисности на пеллет је преко 90%. При нормалним режимима температуре димних гасова на излазу је преко 160°С, а при максималним резимима је испод 180°С. Ове вредности могу у сваком тренутку да се очитају на дисплеју.

Предвиђени котао не поседује бакарни измењивач за монтажу вентила за термичко осигурање отицањем. Међутим, на котловима постоје прикључци који омогућавају лаку монтажу вентила који директно убацују воду за термичко осигурање у простор котла. Сви делови воденог дела котла израђени су од бешавних цеви квалитета СТ 35.4 и котловских лимова дебљине 5mm и више, у зависности од снаге котла. Лимови су квалитета 1.0425 ЕУ стандард односно П265ГХ стандард ЕУII.

Ложиште је по својем принципу рада тзв. ,,извируће”, где гориво из зоне транспорта иде вертикално увис тј. извире до зоне сагоревања. Направљено је од масивних изолацијских материјала и сивог лива.

Транспорт горива обезбеђен је пужним транспортерима. Гориво долази из силоса запремине 450 литара. У случају потребе врло је лако демонтирати цео склоп у три независне целине: силос, механизам за налагање и котао са ложиштем.

ПОЛУАУТОМАТСКО ЧИШЋЕЊЕ ЛОЖИШТА КОТЛА

Код већих котлова ово је стандардна опрема, а код овог котла је предвиђен као додатак, јер није могуће накнадно га уградити.

ВИШЕДНЕВНИ МАГАЦИН ЗА ПЕЛАТ

Предвиђен је силос у суседној просторији који је пужним транспортним системом повезан са малим дневним силосом. Пуњење оваквих вишедневних силоса може да врши се ручно.

КОТЛАРНИЦА

Котларница мора бити обезбеђена од смрзавања.

Подлога за котао у котларници мора бити од незапаљивог материјала. Удаљености све четири стране котла у односу на зидове котларнице или друга крута тела приказани су у Графичкој документацији. Одговарајуће удаљености омогућавају сигуран приступ приликом ложења, довољан простор за чишћење и несметан приступ вентилатору, механизму за транспорт пелета, ел. грејачу за потпалу и вентилу за пуњење и пражњење. Простор са задње стране котла треба да омогући лак приступ димњаку и отворима за чишћење пепела на њему (димњаку). Са предње стране котла потребно је омогућити лако отварање свих врата.

Котларница мора да има вентилацију у складу са важећим техничким прописима и стандардима, односно довољно велике отворе за улаз свежег и избацивање потрошеног ваздуха. Како се у просторији где је предвиђен котао налазе два прозора величине 1x0,6m, један прозор ће се реконструисати у вентилациони отвор за улаз свежег ваздуха са довољним вентилационим каналом до дна просторије и одвод на врху просторије, како је дато у Графичкој документацији. Укупна површина ових отвора испуњава захтеве котла од 340cm.

Недостатак одговарајуће вентилације у котларници може да узрокује више проблема у раду котла. Главни проблем је немогућност постизања високих температура излазне воде тј. не постизање максималне снаге што доводи до кондезовања у котлу.

ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ПОСТОЈЕЋИ ДИМЊАК

Котларница поседује димњак Schiedel-ов димњак 250mm. Најоптималније постављање котла на димњак је такво да права која спаја центар излаза димних гасова из котла и центар прикључења на димњак буде у благом успону до 3% (према Графичкој документацији). Постојећи димњак је прописане висине, попречног пресека и редовно се одржавао.

Пројекат је урађен према свим важећим прописима за ову врсту инсталације и опремљен свом потребном графичком, рачунарском и описном документацијом.

Сви детаљи су дати у Графичкој документацији и Предмеру радова.

ИЗБОР ОПРЕМЕ ЗА КОТЛАРНИЦУ

1. Топловодни котао

Потребни топлотни капацитет котла је утврђен на основу пројектне документације постојеће гасне котларнице.

................Quk = 100 kw

| Тип: | ТКАН 100 или одговарјући |
| --- | --- |
| Максимална снага | 100 kw |
| Радни притисак | 3 бара |
| Пробни притисак | 4,5 бара |
| Запремина воде у котлу | 460 lit |
| Маса котла/силоса | 1045 kg |
| Потребна промаја | 25 Паскала |
| Температура издувних гасова | 170-190°С |
| Дебљина лима ложишта | 7 mm |
| Максимална температура полазног вода | 90°С |
| Максимална температура повратног вода | 60°С |
| Запремина илоса | 450 lit |
| Степен искоришћења | 90,4% |
| Димензије: висина/ширина/дубина са силосом | 1920х1720х1555 mm |
| Прикључак на димњак | Ø 200 mm |
| Електрични напон | 230 V |
| Фреквенција | Hz |
| Јачина струје | 16 A |
| Називна јачина струје | 2300 W |
| Максимална додоатна снага | 3950 W |

2. Циркулациона пумпа

Прихватљива је пумпа UPS 40-80F.

m= Qk     =     100

| Потребан проток воде кроз котао | M=Qk/cpΔt=100/4,195*20=1.19kg/s=V=7,1m3/h Где је: Qk=100kW-укупни топлотни губици у објекту; Cp=4,195kJ/kgK-специфична топлота воде на 90⁰C; P=972kg/m3-густина воде на 90⁰C; Δt=20⁰C-разлика температуре у потисном и повратном воду. Пад притиска: ΔPp=(l*R)+Σξi*w2p/2+Δpk |
| --- | --- |
| Количина воде у систему | Vsist=ΣV1=2000l usvojeno prema ZVH uputstvima u SRN Коефицијент дилатације је k=0,029 (из дијаграма за средњу температуре воде tm=90⁰+70⁰/2=80⁰C). |
| Дилатација воде у систему | ΔV=Vsist*k=2000*0,029=58l |
| Укупна запремина посуде | Vo=Vsist*k/1-Pst/Pmax=2000*0,029/1-2/3,5=135l Gde je: Pst staticki pritisak-apsolutni (Pst=1bar); Pmax maksimalni pritisak-apsolutni (Pmax=2,5bar) Vo=Vsist*k/1-Pst/Pmax=2000*0,029/1-2/3,5=135l Gde je: Pst staticki pritisak-apsolutni (Pst=1bar); Pmax maksimalni pritisak-apsolutni (Pmax=2,5bar) |

3. Експанзиона посуда

Прихватљива је експанзиона посуда следећих карактеристика:

| Произвођач | Заваривач Зајечар или одговарајући |
| --- | --- |
| Тип | CM150 |
| Укупна запремина посуде | 1101 ? |
| Прикључак | 5/4“ |
| Статички притисак | Pst=1 бар |

4. Вентилација котларнице

Уграђене су фикскне решетке следећих карактеристика:

1.Доводни отвор димензије:700*300mm.

2.Одводни отвор димензије:700*300mm.

Доводне решетке су уграђене у доњој зони окна прозора са вентилационим каналом до дна просторије, док су одводне решетке уграђене у горњој зони окна прозора.

Укупна површина ових отвора испуњава минималне захтеве за инсталацију изабраног котла од 340cm².

Као доказ тражених техничких карактеристика/спецификације топловодног котла потребно је доставити Каталог произвођача, у коме је пожељно да тражене карактеристике буду обележене.

Каталог треба да садржи карактеристике понуђеног топловодног котла тражене техничком спецификацијом. Уколико карактеристике тражене техничком спецификацијом нису наведене у достављеном Каталогу, потребно је доставити додатни документ – изјаву произвођача, односно извођача/испоручиоца да понуђени топловодни котао испуњава све захтеве у погледу техничке спецификације, а које нису садржане у достављеном Каталогу.

Понуда понуђача који није извршио увид у Техничку документацију/Идејни пројекат и место извођења радова, биће одбијена као неприхватљива.

Понуђач је у обавези да сходно члану 71. став. 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

ПОГЛАВЉЕ 4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1 Обавезни услови прописани чланом 75. став 1. ЗЈН, и то:

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН);

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН);

3. Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, ако има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН);

Обавезни услови прописани чланом 75. став 2. ЗЈН, и то:

4. Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Додатни услови прописани чланом 76. ЗЈН, и то:

5. Финансијски капацитет:

Да рачун понуђача није био у блокади у последња три месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

6. Кадровски капацитет:

Да понуђач има у радном односу или на други начин ангажована стручна техничка лица (најмање 5) која су оспособљена да изврше уградњу/инсталацију, прикључивање, пуњење инсталације, хладну и топлу пробу, пуштање котла у пробни рад, подешавање и пуштање котла у функционални рад, у свему према Техничком упутству произвођача, и то:

- најмање 1 (једно) лице, носиоца личне ЛИЦЕНЦE ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА машинске струке (Лиценца 430);

- најмање 1 (једно) лице, носиоца личне ЛИЦЕНЦE ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА електротехничке струке (Лиценца 450) и

- најмање 3 (три) оспособљена техничка лица носиоца ЛИЦЕНЦЕ/СЕРТИФИКАТА (или другог одговарајућег документа) која су овлашћено да обави наведени посао (уградњу/инсталацију, прикључивање, пуњење инсталације, хладну и топлу пробу, пуштање котла у пробни рад, подешавање и пуштање котла у функционални рад, у свему према Техничком упутству произвођача)

7. Пословни капацитет:

Да је понуђач у текућој 2016. или у претходне три године (2015, 20104, 2013), збирно, извршио угрању најмање два топловодна котла.

4.2 Доказивање испуњености услова

Начин достављања доказа о испуњености услова:

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоверeним фотокопијама.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да доказује испуњеност обавезних услова из тачке 1) до 3) КД.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, тражити од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова:

1. За услов прописан чланом 75. став 1. тачка 1. ЗЈН (Поглавље 4.1. под тачком 1. КД):

| Доказ за правно лице: | Извод из Регистра АПР-а, односно извод из Регистра надлежћног Привредног суда |
| --- | --- |
| Доказ за предузетника: | Извод из Регистра АПР-а, односно извод из одговарајућег Регистра |

2. За услов прописан чланом 75. став 1. тачка 2. ЗЈН (Поглавље 4.1, под тачком 2. КД):

| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (Основног суда, Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица и Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске Управе МУП-а, којим се потврђује да правно лице и његов законски заступник није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за неко од кривичних дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта закконског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Напомена: уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности Редовног кривичног Одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетника и физичко лице: | Извод из Казнене евиденције полицијске Управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача/понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: захтев се може поднети према месту рођења или месту пребивалишта |
| Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |

3. За услов прописан чланом 75. став 1. тачка 4. ЗЈН (Поглавље 4.1, под тачком 3. КД):

| Доказ за правно лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| --- | --- |
| Доказ за предузетника: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Доказ за физичко лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. |

4. За услов прописан чланом 75. став 2. ЗЈН (Поглавље 4.1, под тачком 4. КД), Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде: Доказује се Изјавом – Образац 6.

5. За услов прописан чланом 76 ЗЈН (Поглавље 4.1, под тачком 5. КД/Финансијски капацитет

Потврда НБС о броју дана неликвидности запоследња 3 месеца пре објављивања јавног позива на порталу Управе за јавне набавке. Услов је да понуђач нема евидентираних дана неликвидности за тражени  период (од 29.06.2016. до 29.09.2016.)

Потврда може да обухвата и дужи временски период. Потврду издаје НБС-Принудна наплата - Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац, Бранка Радичевића 16А, 34000 Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели. Адреса: zahtevzapotvrde@nbs.rs.

Понуђач може да наведе интернет страницу на којој су ови подаци доступни.

6. За услов прописан чланом 76 ЗЈН (Поглавље 4.1, под тачком 6. КД/Кадровски капацитет Важеће лиценце/Сертификат): Да понуђач има у радном односу или на други начин ангажована стручна техничка лица која су оспособљена да изврше уградњу, прикључивање, пуњење инсталације, хладну и топлу пробу, пуштање котла у пробни рад, подешавање и пуштање котла у функционални рад, у свему према према Техничком упутству произвођача:

| Доказ - за правно лице, - предузетника, - физичко лице: | Лиценце одговорног извођача радова одговарајуће струке издате од Инжењерске коморе Србије, са Потврдом Инжењерске коморе Србије за то лице, да је Лиценца важећа, односно да није одузета. Лиценце машинске: 430 и иелектротехничке струке 450, и ЛИЦЕНЦЕ/СЕРТИФИКАТИ (или други одговарајући документ) за остала оспособљена техничка лица (3 лица). Пријаве на обавезно осигурање (за запослена лица). Доказ о ангажовању (за остала лица). |
| --- | --- |

7. За услов прописан чланом 76 ЗЈН (Поглавље 4.1, под тачком 7. КД/Пословни капацитет:

Потврда о изведеним радовима (Образац 9)

Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву (члан 79. став 4. ЗЈН).

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то: Решење о упису у регистар Агенције за привредне регистре – као доказ да је регистрован код надлежног органа - доступно на сајту Агенције за привредне регистре (члан 79. став 5. ЗЈН).

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни (члан 79. став 6. ЗЈН).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења и током важења уговора и да је документује на прописани начин (члан 77. став 7. ЗЈН).

4.3 Услови које мора да испуни подизвођач:

Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из Поглавља 4.1 тачка 1) до 4), а услове из тачке 5) до 7), за део набавке који ће извршити.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из Поглавља 4.1 тачка 1) до 4), а за услове из тачке 5) до 7), за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да достави Списак подизвођача које је укључио у понуду (Образац 1).

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

4.4 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача:

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља 4.1 тачка 1) до 4), а услове из тачке 5) до 7), испуњавају заједно.

Услове из Поглавља 4.1 тачка 5) до 7), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђач је дужан да достави Изјаву групе понуђача (Образац 2), потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверену печатом.

Саставни део заједничке понуде је СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Понуђач подноси понуду која садржи следеће:

- Образац 1 – Изјава понуђача о подизвођачима (Списак подизвођача), уколико понуду подноси са подизвођачима.

- Образац 2 – Изјава групе понуђача, уколико понуду подноси група понуђача (зајеничка понуда).

- Образац А – Образац за идентификацију понуђача који понуду подноси самостално или са подизвођачем.

- Образац Б – Образац за идентификацију групе понуђача.

- Образац В – Образац за идентификацију подизвођача.

- Образац 3 – Образац понуде.

- Образац 3.1 – Образац: опис и попис радова са предмером/структура понуђене цене.

- Образац 4 – Трошкови припремања понуде (достављање овог обрасца није обавезно).

- Образац 5 – Изјава о независној понуди.

- Образац 6 – Изјава у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН.

- Образац 7 – Изјава у складу са чланом 71. став 2. ЗЈН.

- Образац 8 – Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде.

- Образац 8.1 – Образац меничног овлашћења за добро извршење посла.

- Образац 8.2 – Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року.

- Образац 8.3 – Образац меничног овлашћења за повраћај аванса.

- Образац бр.9 – Потврда о изведеним радовима.

- Образац бр.10 – Потврда о извршеном увиду у место извођења радова.

- Модел уговора.

- Споразум, уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда).

- Каталог са означеним карактеристикама понуђеног котла/Изјаву произвођача, односно извођача/испоручиоца.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4.5 Језик

Понуда и остала документација, уколико се односи на понуду, морају бити на српском језику.

КАТАЛОГ/ПРОСПЕКТ (или други одговарајући документ) са означеним карактеристикама понуђених добара, понуђач може доставити на енглеском језику (члан 18. став 1. и став 2. ЗЈН).

Наручилац може у току поступка стручне оцене понуда тражити од понуђача да достави превод на српски језик у примереном року, а исти је дужан да изврши превод тог дела понуде (члан 18. став 3. ЗЈН).

У случају спора релевантна је верзија на српском језику (члан 18. став 4. ЗЈН).

4.6 Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4.7 Понуда са варијантама није дозвољена.

4.8 Начин подношења понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда, са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу Наручиоца:

Дом здравља „Нови Сад“, Булевар цара Лазара 75, 21000 Нови Сад

са назнаком:

„Понуда за јавну набавку - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ,ЈН бр.32/16

– НЕ ОТВАРАТИ -

На полеђини коверте или кутије понуђач/овлашћени представник групе понуђача наводи своју адресу, телефон и одговорно лице, а у случају да понуду подноси група понуђача потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих понуђача из групе.

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 31.10.2016., у 10,30 часова.

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији Наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Понуда се сачињава на ОБРАСЦИМА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, уписивањем тражених података. Обрасци морају бити читко попуњени, оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Свака учињена исправка, бељење, подебљавање, прецртавање и сл. мора бити оверена печатом и потписана (или парафирана) од стране овлашћеног лица понуђача.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца до дана 31.10.2016., године, до 10,00 часова.

Неблаговремену понуду, Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду може поднети и група понуђача, у складу са чланом 81. ЗЈН.

Услови које мора да испуни члан групе понуђача и начин доказивања испуњености тих услова дефинисани су у Поглављу 4.4 Конкурсне документације.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара (члан 81. став 8., 9. и 10. ЗЈН).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у обрасцу понуде наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, а посебно је дужан да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Услови које мора да испуни подизвођач и начин доказивања испуњености тих услова дефинисани су у Поглављу 4.3 конкурсне документације.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, осим у случају из члана 80. став 14.

4.9 Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измена, допуна или опозив понуде доставља се на адресу:

Дом здравља „Нови Сад“, Булевар цара Лазара 75, 21000 Нови Сад, са назнаком:

„Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ, ЈН бр. 32/16 – НЕ ОТВАРАТИ -

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

4.10 Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда (члан 63. став 2. ЗЈН).

Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.dzns.rs.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Додатне информације и појашњења – ЈН бр. 32/16, и то:

- поштом, на адресу Булевар цара Лазара 75,21000 Нови Сад,

- факсом на број (021) 466-297,

- електронском поштом: dzns@eunet.rs.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН, у радно време Наручиоца: понедељак-петак, од 07.00 до 14.00. Захтев за додатним информацијама и појашњењима који је поднет изван наведеног времена, сматраће се да је примљен од стране Наручиоца првог наредног радног дана.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац може у року предвиђеном за подношење понуда да измени или допуни конкурсну докуменатцију (члан 63. ЗЈН).

4.11 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

У складу са чланом 93. ЗЈН.

4.12 Цена

Цена у понуди мора бити исказана динарима без ПДВ-а.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати. У цену су укључени сви трошкови.

Коначна вредност изведених радова биће утврђена на основу стварно изведених количина из грађевинске књиге и јединичних цена предрачуна радова.

4.13 Начин и услови плаћања и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

Услов плаћања: Плаћање ће се вршити на основу Окончане ситуације/Рачуна и Коначног обрачуна, који ће извођач радова доставити Наручиоцу. Дефинисано уговором.

Пратећа документација уз Окончану ситуацију/Рачун, Записник о примопредаји, Меница за отклањање недостатака у гарантном року.

Рок плаћања:

Аванс у износу од 50% од укупне вредности понуде са обрачинатим ПДВ-ом, након закључења уговора и предаје менице за повраћај аванса, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Преостали износ стварно изведених радова, увећан за припадајући порез, Наручилац ће платити  у року не дужем од 45 (четрдесет пет) дана од дана достављања оверене Окончане ситуације/Рачуна, односно у року од 3 (три) дана од дана преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

4.14 Поверљивост података

Наручилац ће у предметном поступку чувати и штитити податке одређене као поверљиве без обзира на степен те поверљивости у складу са чланом 14. и 15. ЗЈН.

4.15 Рок важења понуде

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

4.16 Критеријум за доделу уговора

Критеријум: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

У случају постојања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом Наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио I нижу цену за позицију 1 - топловодни котао, затим II краћи рок за реализациију, а затим III дужи гарантни рок на изведене радове. Уколико и након примене резервних критеријума две или више понуда имају исти исту најнижу понуђену цену/исти цену за топловодни котао/исти рок за реализацију/ исти најдужи гарантни рок, Наручилац ће уговор доделити жребањем. О начину, времену и месту одржавања жребања, Наручилац ће писмено обавестити понуђаче. Жребање је јавно и о истом ће бити сачињен записник.

4.17 Негативне референце

Наручилац може одбити понуду под условима и на начин дефинисан чланом 82. ЗЈН.

4.18 Трошкови припремања понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (Образац 4).

4.19 Одлука о додели уговора

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда. Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Наручилац може да обустави поступак предметне јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, под условима и на начин дефинисан чланом 109. ЗЈН.

4.20 Рок за закључење уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права (члан 113. ЗЈН).

Уколико је поднета само једна понуда Наручилац ће закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права (члан 112. ЗЈН).

Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора Наручилац има право да исти закључи са првим следећем најповољнијим понуђачем (члан 113. ЗЈН).

4.21 Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке под условима и на начин дефинисаним чланом 110. ЗЈН.

4.22. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лицe који има интерес за доделу уговора у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац их није отклонио. (члан 149. став 3. ЗЈН).

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у писарници Наручиоца, поштом препоручено са повратницом, факсом: 021/466-297 или mailom: dzns@eunet.rs., у радно време Наручиоца, понедељак-петак, од 7,00 до 14,00.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и став 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права задржава/не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. ЗЈН.

Приликом подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу у висини од 120.000,00 динара, одређену Законом о јавним набавкама на текући рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: број или ознака јавне набавке (ЈН 32/16), сврха уплате: Републичка административна такса за ЈН број: 32/16 – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ, прималац: Буџет Републике Србије.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН, прихватиће се:

1.	Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

  - да је издата од стране банке и да садржи печат банке,

  - да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога,

  - износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши,

  - број рачуна: 840-30678845-06,

  - шифру плаћања: 153 или 253,

  - позив на број: подаци о ознаци или броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,

  - сврха захтева, назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,

  - назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата,

  - корисник: буџет РС,

  - потпис овлашћеног лица банке.

2.	Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3.	Потврда издата од стране Министарства финансија РС, Управе за трезор, потписана и оверене печатом, која садржи све елемнте из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под 1.1 и 1.10, за подносиоце захтева који имају отворен рачун који се води у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава).

4.	Потврда издата од стране НБС, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подношење захтева за заштиту права субјеката који имају отворен рачун код НБС у склад уса законом.

4.23. Измена уговора

Након закључења уговора (током важења уговора) Наручилац може дозволити продужење рока за реализацију уговора, уколико у току извођења радова наступе околности више силе услед којих је испуњење уговора трајно или привремено немогуће.

Регулисано уговором.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећети обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност закљученог уговора може повећети највише до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора (члан 115. ЗЈН), при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.

4.24. Обавештење о накнади за коришћење патената

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 74. став 2. ЗЈН).

4.25. Средства финансијског обезбеђења

1. Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко соло меницу као средство обезбеђења за озбиљност понуде. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Меница се издаје на износ од 2% од понуђене цене без ПДв-а.

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обавеза је понуђача да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолико дана за колико је продужен рок важења понуде.

Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у случају:

- да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде (назначено од стране понуђача у обрасцу понуде);

- да понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор (Образац 8).

Средство обезбеђења за озбиљност понуде биће враћено понуђачу на његов писмени захтев.

2. Изабрани понуђач је обавезан да истовремено са потписивањем уговора достави бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла, у супротном, сматраће се да је одбио/одустао да закључи уговор, а Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем и да активира средство обезбеђења за озбивљност понуде.

Меница се издаје на износ од 10% од укупно оговорене вредности без ПДВ-а.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења минимум 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора, односно рока за коначно извршење уговорне обавезе (Образац 8.1).

Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока за извршење уговорне обавезе (рока важења уговора), обавеза је понуђача да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолики број дана за који број дана је продужен рок за извршење уговорне обавезе (рок важења уговора).

Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла у случају:

- да понуђач не извршава уговорене убавезе на уговорени начин, а уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца.

Средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено изабраном понуђачу са којим је закључен уговор, након истека рока важења, на писмени захтев.

3. Изабрани понуђач је обавезан да достави бланко соло меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности стварно изведених радова по коначном обрачуну без ПДВ-а.

Меница се доставља се уз Окончану ситуацију/Рачун.

Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са уговором (Образац 8.2).

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока за извршење уговорне обавзе (рока важења уговора), обавеза је понуђача да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолико дана за колико је продужен рок за извршење уговорне обавзе (рок важења уговора).

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року уколико изабрани понуђач у року који одреди Наручилац, по рекламацији Наручиоца, не усклади квалитет уграђене опреме, односно материјала и квалитет изведених радова са захтевима Наручиоца.

4. Изабрани понуђач је обавезан да достави бланко соло меницу као средство обезбеђења за повраћај аванса у висини износа уговреног аванса са ПДВ-ом.

Меница се доставља истовремено са потписивањем уговора, у супротном, сматраће се да је одбио/одустао да закључи уговор, а Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем и да активира средство обезбеђења за озивљност понуде.

Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са уговором (Образац 8.3).

Рок важења менице је до коначног правдања аванса.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра НБС (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС). Уз меницу се доставља попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока за извршење уговорне обавезе (рока важења уговора), обавеза је понуђача да обезбеди продужење важења меничног овлашћења и то најмање за онолико дана за колико је продужен рок за извршење уговорне обавзе (рок важења уговора).

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за повраћај аванса у случају да изабрани понуђач не изведе радове који су предмет ове јавне набавке у вредности примљеног аванса.

4.26. Полиса осигурања

Изабрани понуђач је обавезан да достави полису осигурања којом је понуђач осигуран од одговорности за штету коју приликом пружања професионалних услуга може причинити Наручиоцу, односно трећим лицима, у складу са чланом 129а. Закона о планирању и изградњи и у складу са чланом 2. и 6. Правилника о условима осигурања од професионалне одговорности.

Сума осигурања не може бити мања од:

1) 15.000 Еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, за предузетнике;

2) 50.000 Еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, за привредна друштва, односно друга правна лица.

Полиса осигурања се доставља у року не дужем од 5 дана од дана потписивања уговора, у супротном, Наручилац може активира средство обезбеђења за добро извршење посла.

ПОГЛАВЉЕ 5.									ОБРАСЦИ, ИЗЈАВЕ

ОБРАЗАЦ БР.1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА)

| 1. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА (уколико понуђач наступа са подизвођачем) |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН |  |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ (телефон) |  |
| ВРСТА ПОСЛА: (део уговора који ће извршити подизвођач) |  |
| ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА У ПОНУДИ: | % |

| 2. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА (уколико понуђач наступа са подизвођачем) |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН |  |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ |  |
| ОСОБА ЗА КОНТАКТ (телефон) |  |
| ВРСТА ПОСЛА: (део уговора који ће извршити подизвођач) |  |
| ПРОЦЕНАТ УЧЕШЋА У ПОНУДИ: | % |

| УКУПНО УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ % |  |
| --- | --- |
| Датум: | Потпис овлашћеног лица понуђача: М.П. |

НАПОМЕНА: Податке уноси, потписује и оверава понуђач који подноси понуду са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ БР.2

ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Следећи понуђачи наступају као група понуђача и обавезују се на заједничко извршење предмета уговора

| Р.бр. | ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ДОДАТНИ УСЛОВ КОЈИ ИСПУЊАВА | ПОТПИС И ПЕЧАТ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Овлашћени представник групе понуђача: _______________________________ |  | Потпис овлашћеног представника групе понуђача: __________________ М.П. |
| 2. | Члан групе понуђача: _______________________________ |  | Потпис овлашћеног представника члана групе понуђача: __________________ М.П. |
| 3. | Члан групе понуђача: _______________________________ |  | Потпис овлашћеног представника члана групе понуђача: __________________ М.П |

НАПОМЕНА: Податке уноси, потписује и оверава понуђач који подноси понуду са подизвођачем.

Копирати у потрбном броју примерака.

ОБРАСЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

А) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(када понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем)

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште/адреса понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Име и презиме директора/одговорног лица |  |
| Име и презиме законских заступника |  |
| Телефон/мобилни тел. |  |
| Факс |  |
| Електронска пошта (адреса) |  |
| Назив банке |  |
| Текући рачун понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број |  |

НАПОМЕНА: уписати податке о понуђачу уколико понуду подноси самостално или са подизвођачем.

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.

Б. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(када понуђач понуду подноси у заједничкој понуди)

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште/адреса понуђача |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон/мобилни тел. |  |
| Име и презиме директора/одговорног лица |  |
| Име и презиме законских заступника |  |
| Факс |  |
| Електронска пошта (адреса) |  |
| Назив банке |  |
| Текући рачун понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број |  |

НАПОМЕНА: попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, односно сваки понуђач учесник у заједничкој понуди.

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.

В. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(када понуђач понуду подноси са подизвођачем)

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Седиште/адреса подизвођача |  |
| Особа за контакт |  |
| Име и презиме директора/одговорног лица |  |
| Име и презиме законских заступника |  |
| Телефон/мобилни тел. |  |
| Факс |  |
| Електронска пошта (адреса) |  |
| Назив банке |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

НАПОМЕНА: попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем. Попуњени образац доставља понуђач који подноси понуду са подизвођачем и то за сваког подизвођача кога је навео у понуди, посебно.

Образац по потреби копирати у довољном броју примерака.

ОБРАЗАЦ БР.3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ

број ЈН 32/16

На основу позива за подношење понуде за ЈН бр.32/16 – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ, подносим понуду како следи:

I Понуда се подноси: (заокружити)

А. Самостално

Б. Као заједничка понуда

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

В. Са подизвођечем:

1. Назив подизвођача

_________________________________________________________________________

(навести назив и седиште подизвођача)

2 Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу ______________________%

3. Део предметне набавке који ће извршити подизвођач

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

/кратак опис/

| У _____________________ | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- |
|  | м.п. |
| дана __________________ | ____________________ |

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац попуњава, оверава печатом и потписује овлашћени представник групе понуђача.

Назив понуђача:___________________________________

Матични број понуђача:____________________________

Седиште понуђача:_________________________________

ПИБ понуђача:_____________________________________

Број понуде: _____________

Датум: __________________

| ОПИС | Укупнa понуђена цена без обрачунатог ПДВ-а | Укупна понуђена цена са обрачунатим ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ |  |  |

| Рок плаћања: | Аванс у износу од 50% од укупне вредности понуде са обрачинатим ПДВ-ом, након предаје менице за повраћај аванса, у року од 3 (три) дана од дана преноса средстава из буџета Града Новог Сада. Преостали износ стварно изведених радова, увећан за припадајући порез, Наручилац ће платити у року не дужем од 45 (четрдесет пет) дана од дана достављања оверене Окончане ситуације, односно у року од 3 (три) дана од дана преноса средстава из буџета Града Новог Сада. |
| --- | --- |
| Рок за завршетак радова | ______________ дана од дана увођења у посао (макс. 30 дана) |
| Гарантни рок за изведене радове | ______________ године од дана примопредаје (мин. 2 године) |
| Гарантни рок на уграђену опрему | ______________ године од дана пуштања у функционални рад (мин 5 година) |
| Рок важења понуде | ______________ дана од дана отварања понуда (мин. 60 дана) |
| ОБАВЕЗАН ПРИЛОГ: Потврда о изведеним радовима (Образац 9) Потврда о извршеном обиласку објеката (Образац 10) |

У цену су укључени сви трошкови.

Изјављујемо да је понуђени топловодни котао усаглашен са важећим техничким прописима, усвојеним стандардима и техничким захтевима из ове Конкурсне документације.

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у Конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају саставни део уговора.

| У _____________________ | М.П. | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
| дана __________________ |  | ________________________ |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду образац се попуњава, оверава печатом и потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде.

ОБРАЗАЦ БР.3.1

ОПИС И ПОПИС РАДОВА СА ПРЕДМЕРОМ/СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

| Редни број | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | УКУПНА цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а у % | УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 (2х3) | 5 | 6 (4+5) |
| 1. | Čelični tropromajni toplovodni kotao za loženje peletom snage 100 kW u skladu sa EN 303-5. Transport peleta pužnim transporterom sa EM pogonom. Ložište po principu rada tip "izviruće" gde pelet iz zone transporta ide vertikalno uvis tj. "izvire" do zone sagorevanja. Napravljeno je od masivnih izolacionih materijala i sivog liva sa otvorima za primarni vazduh. Poluautomatsko čišćenje pepela iz ložišta pužnim transporterima sa EM pogonom u kontejnere za pepeo. Izmenjivač toplote je izrađen od čeličnih bešavnih cevi sa usmerivačima dimnih gasova "turbulatorima". Ventilator primarnog vazduha:1x120W Ventilator sekundarnog vazduha:2x85W Fen za automasku potpalu:1x1600W Automatika za rad kotla prema konstantnoj temperaturi Tiemme. max radna temperatura:90⁰C max radni pritisak:3bara Maksimalna 100 kw Radni pritisak 3 bara Probni pritisak 4,5 bara Zapremina vode u kotlu 460 litara Masa kotla /silosa 1.045 kg Potrebna promaja 25 Paskala |  |  |  |  |  |  |
|  | Temeratura izduvnih gasova 170-190 ⁰C Debljinalima lozista 7 mm Maksimalna temeratura polaznog voda 90⁰C Maksimalna temeratura povratnog voda 60⁰C Zapremina silosa 450 litara Stepen iskoriscenja 90,4 % Dimenzije Visina x Sirina x Dubina sa silosom 1920x1720x1555 mm Prikljucak na dimnjak Ø 200 mm Elektricni napon 230 V Frekfrencija 50 Hz Jacina struje 16 A Nazivna jacina struje 2300 W Maksimalna dodata snaga 3950 W TKAN 100 proizvod Radijator Inženjering- ili odgovarajuće |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža multiciklona za odvajanje čestica prašine iz produkata sagorevanja. Isporučuje se sa ventilatorom dimnih gasova sa frekventnim regulatorom. | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža automatskog otprašivanja cevnog izmenjivača toplote | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka dimovodnih cevi prečnika Ø200x500mm za vezu kotla sa dimnjakom | Kom | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža dimovodnih kolena prečnika Ø200mm | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža ventila sigurnosti baždarenog na potv=3,5 bar |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 25 NP 6 | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža zatvorene ekspanzione posude zapremine 100 lit | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja navojnih kugla ventila sa holenderom za razdvojivu vezu |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 50 NP 6 | Kom | 3 |  |  |  |  |
|  | DN 25 NP 6 | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Isporuka i montaža navojnog nepovratnog ventila |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 50 NP 6 | Kom | 1 |  |  |  |  |
|  | DN 25 NP 6 | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe u kompletu sa kontraprirubnicom i prirubničkim setom |  |  |  |  |  |  |
|  | DAB 40-120F ili odgovarajuće | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Isporuka cirkulacione pumpe za zaštitu hladnog kraja kotla |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS 25-40 ili odgovarajuće | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Isporuka i ugradnja termomanometra opsega 0-120 C i 0-6 bar-a. | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Isporuka i ugrandja slavine za punjenje i pražnjenje instalacija |  |  |  |  |  |  |
|  | DN 15 NP 6 | Kom | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Isporuka i montaža odzračnog lonca u kompletu sa prelivnim cevima i ventilima |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 114,3x200 mm | Kom | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Isporuka i montaža crnih šavnih cevi sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 60,3x2,9 mm | M | 12 |  |  |  |  |
|  | Ø 33,7x2,6 mm | M | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Za sav spojni i zaptivni materijal uzima se 50% od vrednosti pozicije cevi |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 16 | Demontaza starog kotla Neo vulkan. Kotao rastaviti secenjem autogenim aparatom i izneti u dvorisni deo . Kotao je tezine oko 1.500,00 kg . | Paušal | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Isporuka I montaza platforme - postolje kotla TKAN 100 . Platforma je velicine 3200 x 3000 x 1000. Sastoji se od kutija 80x80x3 L= 22 m' rebrastog lima 3/4 m2= 9,6 Plocica 200x200x5 kom 15 Ograda Ø 3/4'' m' 22 stepeniste 40x40x2 m' 9 | Kg | 920 |  |  |  |  |
| 18 | Demontaza kotla TKAN 100 sa ponovnom montazom Demontaza se vrsi zbog nepristupacnosti kotlarnice (uska vrata,podrumske stepeniste) | Paušal | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Farbanje cevovoda antikorozivnom zaštitim uz predhodno čišćenje i odmašćivanje cevovoda, antikorozvnom toplootpornom bojom u dva premaza. | Paušal | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Ispiranje instalacije i ispitivanje hladnom vodom na probni pritisak, instalacija se ispira dok ne poteče čista voda a zatim čišćenje hvatača nečistoće, provera zaptivenosti instalacije | Paušal | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Podešavanje parametara rada, puštanje sistema u rad sa regulisanjem i proverom parametara i topla proba instalacije. | Paušal | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Izolovanje instalacije toplotnom izolacijom od mineralne vune u zaštitnoj oblozi od aluminijumskog lima | m² | 7 |  |  |  |  |
| 23 | Obeležavanje instalacije, izrada tehnološke šeme sa uputstvom za rukovanje i održavanje.Obuka lica zaduženog za rukovanje. | Paušal | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Priprema atestno tehničke dokumentacije, priprema i popunjavanje zapisnika o izvedenim radovima. | Paušal | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Izrada radioničke dokumentacije za izvođenje radova | Paušal | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Izrada projekta, kao i izrada projekta izvedenog stanja | Paušal | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Tehnički pregled objekta od komisije za tehnički pregled sa potpisivanjem zapisnika o izvedenim radovima | Paušal | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Pripremno završni radovi. Transportni troškovi i osiguranje | Paušal | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Izrada glavnog projekta PP zaštite za rekonstruisanu kotlarnicu (sa oba kotla i postojećim i novoprojektovanim) |  |  |  |  |  |  |

ОБРАЗАЦ БР. 4

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15) уз понуду прилажем

УКУПАН ИЗНОС

И СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

| Р.БР. | ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а (динара) | ИЗНОС ПДВ-а (динара) | ИЗНОС СА ПДВ-ом (динара) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |  |  |

Напомена:

- трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН);

- уколико поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове дефинисане чланом 88. став 3. ЗЈН;

- образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и, од стране овлашћеног лица понуђача, печатом оверен образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

| У _____________________ |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | м.п. |  |
| дана __________________ |  | ______________ |

ОБРАЗАЦ БР. 5

ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласик РС“, бр.124/2012, 14/15, 68/15)

___________________________________________________________________________________

(назив понуђача/члана групе)

даје следећу:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача потврђујем да сам понуду број_____________, од _____________, за јавну набавку: ЈН бр.32/16, на основу позива за подношење понуде истовремено објављеног дана 30.09.2016. на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| У _____________________ |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | м.п. |  |
| дана __________________ |  | ______________ |

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац копирати у довољном броју примерака.

ОБРАЗАЦ БР. 6

ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку ЈН бр.32/16, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да ми није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| У _____________________ |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | м.п. |  |
| дана __________________ |  | ______________ |

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац копирати у довољном броју примерака.

ОБРАЗАЦ БР. 7

ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 71. СТАВ 2. ЗЈН

У складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), изјављујем да ћу поштовати техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом.

| У _____________________ |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | м.п. |  |
| дана __________________ |  | __________________ |

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора доставити Изјаву, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица тог понуђача и оверена печатом.

Образац копирати у довољном броју примерака.

ПОГЛАВЉЕ 6.									МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен дана ________________ између:

1.	Дома здравља“Нови Сад“, са седиштем у Новом Саду, Булевар Цара Лазара 75, матични број __________, ПИБ ________, који заступа директор др Веселин Бојат, хирург - отопед, (у даљем тексту: Наручилац), и

2.	Предузећа_________________, са седиштем у__________, ул.___________, матични број _________, ПИБ ________, које заступа _________(у даљем тексту уговора: Извођач).

# УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:

# Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ, ЈН32/16, у свему у складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012, 14/15, 68/15);

# Извођач достaвио Понуду, број __________, од__________, примљена код Наручиоца под бројем __________ од_______, у свему у складу са Конкурсном документацијом, број________, од___________;

# Наручилац изабрао Извођача за извођење радова НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, број________, од_______, Одлуком о додели уговора, број_______, од_______, у свему у складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012, 14/15, 68/15).

# (варијаната: заједничка понуда)

# Извођач је носилац посла следеће групе понуђача_____________________________

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

# (варијанта: понуда са подизвођачем)

# Извођач је понуду поднео са следећим подизвођачима_________________________

# Извођач је следећи део набавке:_______________ поверио подизвођачу____________.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

# ПРЕДМЕТ УГОВОРА

# Члан 1.

Предмет овог уговора је ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ И УГРАДЊА НОВОГ КОТЛА НА БИОМАСУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ – ОБЈЕКАТ У КИСАЧУ, у складу са потребама Наручиоца, у свему према Опису и попису радова са предмером и усвојеној Понуди Извођача број________, од________, примљена код Наручиоца под бројем ________од _______ и Техничкој спецификацији садржаној у Конкурсној докуменатацији (у даљем тексту уговора: Техничка документација), које чине саставни део овог уговора.

Радови из става 1. овог члана обухватају и:

- Набавку топловодног котла са испоруком,

- Инсталацију,

- Пуштање у пробни рад, проверу исправности, подешавање и пуштање у функционални рад,

- Обуку лица запосленог код Наручиоца задуженг за руковање котлом,

- Припремне и завршне радове,

- Потрошни материјал.

# ЦЕНА

# Члан 2.

Цена радова из члана 1. овог Уговора износи _________(словима) динара.

(цена ће бити преузета из обрасца понуде).

# У цену из става 1. овог члана није урачунат ПДВ.

# У цену из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови, матријал и опрема.

# Цена радова из става 1. овог члана је предрачунска и добијена је на основу Предмера и предрачуна са описом радова и јединичних цена Извођача из Понуде бр.______, од _________, формираних према тржишним условима на дан подношења понуде.

# Јединичне цене из претходног става овог члана су фиксне за све време трајања овог уговора.

# Коначна вредност изведених радова биће утврђена на основу стварно изведених количина из грађевинске књиге и јединичних цена предрачуна радова.

# УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

# Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу уплати на име аванса износ од__________, са урачунатим ПДВ-ом, што износи 50% од укупно уговорене цене радова, одмах након закључења уговора и пријема гаранције за повраћај аванса, а најкасније у року од 3 дана од дана преноса средстава из буџета Града Новог Сада, уплатом на текући рачун Извођача бр. ______________, код ______________банке.

Наручилац се обавезује да остатак уговорене цене стварно изведених радова, увећане за припадајући порез, плати Извођачу уплатом на текући рачун Извођача бр. ______________, код ______________банке, у року не дужем од 45 (тридесет) дана од дана пријема оверене Окончане ситуације/Рачуна који ће Извођач доставити Наручиоцу, односно најкасније у року од 3 дана од дана преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Извођач се обавезује да уз рачун из става 1. овог члана достави:

- Коначни обрачун,

- Записник о примопредаји изведених радова,

- Меницу за отклањање недостатака у гарантном року.

Наручилац има право да задржи сразмерни део цене ради отклањања недостатака утврђених приликом примопредаје изведених радова, без претходног пристанка Извођача, уколико Извођач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке у року који одреди Наручилац.

Наручилац ће извршити умањење вредности стварно изведених радова по Коначном обрачуну у висини задржаног дела цене из претходног става, без претходног пристанка Извођача.

Наручилац се обавезује да задржани део цене исплати Извођачу одмах по отклањању утврђених недостатака, а најкасније у року од 8 дана од дана примопредаје тих радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да:

# обезбеди вршење стручног надзора над извођењем радова и да обавести Извођача о лицу коме је поверено вршење стручног надзора;

- уведе Извођача у посао

# обезбеди Извођачу несметани приступ градилишту, за све време трајања овог уговора,

- образује заједничку комисију са задатком да сачини записник о примопредаји и коначан обрачун изведених радова,

- плати уговорену цену под уговореним условима и на уговорени начин.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач се обавезује да:

- уговорене радове изведе квалитетно, у складу са овим уговром, позитивним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке, са довољним бројем непосредних извршилаца, ажурно и савесно,

- омогући несметано вршење стручног надзора и поступа по налозима и упутствима Стручног надзора и Наручиоца,

- динамику извођења радова усклади са радним временом Наручиоца/корисника објекта;

- испоручи и угради фабрички нов котао , без оштећења и производних недостатака који испуњавају утврђене техничко-технолошке услове,

- изврши испоруку, уградњу/инсталацију, прикључивање, пуштање котла у пробни рад, подешавање и пуштање у функционални рад, у свему према према Техничком упутству произвођача,

- организује градилиште на начин који обезбеђује приступ локацији и заштиту околине,

- обезбеди несметан рад запосленима у објекту Наручиоца и несметан приступ странкама, заштиту од повреда запослених и странака, као и да обезбеди адекватну опрему за рад и заштиту на раду за сва лица која је ангажовао,

- обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу обезбеђења сигурности објекта и радова, опреме, непосредних извршилаца запослених и других лица и мере заштите од пожара,

- решењем одреди одговорно лице извођача радова и да о томе обавести Наручиоца у писменој форми,

- достави Наручиоцу списак о запосленима, непосредно ангажованим на извођењу радова који су предмет овог уговора, као и да без одлагања обавештава Наручиоца о свим променама,

- у току извођења радова уредно, по важећим позитивноправним прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу;

- по завршетку радова, са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад, као и да очисти део објекта у коме је изводио радове/градилиште,

- по завршетку радова одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана, обавести Наручиоца и Стручни надзор да су исти изведени и приступи примопредаји и коначном обрачуну,

- непосредно учествује у заједничкој комисији за примопредају радова и коначан обрачун изведених радова

Уколико Извођач у току извођења радова уочи недостатке у Техничкој документацији који се могу неповољно одразити на ток извођења радова или функционалност објекта, дужан је да без одлагања о томе обавести Наручиоца и Стручни надзор.

Извођач је обавезан да примењује прописе из области безбедности и здравља на раду, у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (’’Службени гласник РС’’, бр.101/2005), безбедности и здравља на раду на привременим и покретним градилиштима у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима (’’Службени гласник РС’’, бр.14/2009, 95/2010), као и прописе из области заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара (’’Службени гласник РС’’, бр.111/2009, 20/2015).

Извођач се обавезује да поверљиве информације које је сазнао у вези са овим уговором неће користити у друге сврхе, осим за испуњење уговорних обавеза, као и да их неће открити трећем лицу, осим уколико је то неопходно за извршење предмета овог уговора, уз претходну сагласниост Наручиоца.

Обавеза из става 1. овог члана не односи се на информације које је Извођач дужан да саопшти у складу са позитивноправним прописима.

У случају да дође до откривања поверљивих информација без претходне сагласности Наручиоца, Извођач је дужан да без одлагања о томе обавести Наручиоца, а у случају да је Наручилац том приликом претрпео штету, Извођач је дужан да је накнади.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у целости у року од ____________ календарских дана (рок ће бити преузет из обрасца понуде), рачунајући од дана увођења у посао.

Извођач се обавезује да извођење радова започне одмах након увођења у посао и да о томе обавести Наручиоца.

Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику.

Уколико Извођач радова не започне извођење радова у року из става 3. овог члана, Наручилац ће одредити накнадни рок за започињање извођења радова.

Уколико Извођач не започне извођење радова ни у року из става 5. овог члана Наручилац може раскинути уговор и активирати средство обезбеђења за повраћај аванса и захтевати од Извођача радова накнаду штете.

У рок за извођење радова из става 1. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови.

Рок за извођење радова из става 1. овог члана може се продужити анексом овог уговора у следећим случајевима:

- природни догађаји који имају карактер више силе,

- прекид радова као последица мера предвиђених актима државних органа,

- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,

- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, за које није одговоран Извођач,

- у случају измене Техничке документације по налогу Стручног надзора или Наручиоца.

У случају наступања околност из претходног става, уговорна страна која захтева измену уговора дужна је да докаже основаност тог захтева.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач подноси Наручиоцу у писменој форми, у року од 3 (три) дана од дана сазнања за наступање околности из става 6. овог члана.

Не може се тражити измена уговора због ванредних околности које су настале после истека рока предвиђеног за реализацију уговора.

ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ КОТЛА, РЕКЛАМАЦИЈЕ

Члан 7.

Пријем добара (топловодног котла и пратеће опреме) обавиће се у присуству представника Наручиоца, Извођача и Стручног надзора, на локацији на којој се врши уградња/инсталација. Пријем добра се по завршетку уписује у грађевински дневник.

Уколико се приликом испоруке добра из става 1. овог члана, установи да се техничке карактеристике добара разликује од карактеристика наведених у Понуди и Техничкој спецификацији, који су саставни део овог уговора, Наручилац ће без одлагања сачинити Пријаву о рекламацији у којој су констаовани недостаци и исту доставити Извођачу.

Извођач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 8 календарских дана од дана пријема Пријаве о рекламацији из става 2. овог члана, отклони уочене недостатке. Трошкови поправке и/или замене рекламираних добара или радова падају на терет Извођача.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 8.

Уговарачи су сагласни да гарантни рок:

- За квалитет изведених радова и уграђеног материјала износи __________године (најмање 2 године, рок ће бити преузет из понуде) од дана примопредаје изведених радова.

- За уграђени топловодни котао и пратећу опрему износи __________година (најмање 5 године, рок ће бити преузет из понуде) од дана пуштања у функционалан рад.

Извођач је дужан да недостатке изведених радова и уграђеног материјала, у погледу квалитета, који су настали у гарантном року отклони о свом трошку, у року који му одреди Наручилац.

Рок из става 4. овог члана почиње да тече са даном пуштања топловодног котла у функционалан рад.

Уколико се у току трајања гарантног рока из претходног става установе мане или недостаци који онемогућавају или умањују подобност топловодног котла за редовну употребу, Извођач је дужан да исте отклони о свом трошку, у року који му одреди Наручилац, или да неисправни топловодни котао замени новим, у ком случају нови гарантни рок почиње да тече са даном пуштања новог  топловодног котла у функционални рад.

НАКНАДНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 9.

Уколико у току извођења уговорених радова настане потреба за извођењем непредвиђених или накнадних радова, Извођач је дужан да застане са извођењем радова и да о околностима и разлозима који су узроковали потребу извођења тих радова, без одлагања, писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца.

Извођач је дужан да по писменом налогу Стручног надзора изведе непредвиђене радове према јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача, с тим да вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном трошкове тих радова сносиће Извођач.

У случају потребе за извођењем радова који нису наведени у Техничкој спецификацији и Понуди Извођача, Извођач је у обавези да Наручиоцу достави попис и опис тих радова, са структуром цене. Структура цене обухвата јединичну цену материјала, укупну количину радова и цену за укупну количину радова, а према јединичним ценама из Понуде Извођача.

Извођач може без писменог налога Стручног надзора извести непредвиђене радове који су нужни за обезбеђење стабилности објекта или за спречавање настанка штете уколико због хитности или других оправданих разлога није био у могућности да за те радове претходно прибави писмени налог Стручног надзора, а у обиму и у вредности из става 2. овог члана.

У случају наступања околности из претходног става Извођач је дужан да без одлагања о непредвиђеним радовима које је извео или је њихово извођење у току и о разлозима који су узроковали њихово озвођење писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца, ради прибављања накнадне сагласности.

Уколико су у Окончаној ситуацији приказани радови изведени без сагласности Стручног надзора Наручилац их неће признати нити надокнадити.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 10.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем о томе обавести Стручни надзор и Наручиоца. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишка радова без претходне писане сагласности Наручиоца.

По добијању писане сагласности од стране Стручног надзора и Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова према јединичним ценама из Предмера и предрачуна радова и усвојене Понуде Извођача, с тим да вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном трошкове тих радова сносиће Извођач.

Извођење вишка радова неће бити од утицаја на рок за завршетак радова.

Негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова – мањкови радова, дозвољена су под условом да је Извођач, прибавио писмену сагласност Стручног надзора на образложени предлог. Стручни надзор не може дати налог за негативна одступања без претходне писане сагласности Наручиоца.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 11.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету изведених радова, употребљеног материјала и уграђене опреме и да Стручном надзору/Наручиоцу омогући контролу.

Коначна оцена квалитета изведених радова, употребљеног материјала и уграђене опреме врши се приликом примопредаје изведених радова.

Уколико Извођач није омогућио Стручном надзору/Наручиоцу да врши контролу квалитета изведених радова, употребљеног материјала и уграђене опреме, трошкови накнадне контроле падају на терет Извођача.

У случају несагласности у налазима контроле Извођача и Стручног надзора/Наручиоца, извршиће се заједничка накнадна контрола, трошкови накнадне заједничке контроле падају на терет уговарача чији налаз није потврђен.

Уколико је Извођач радова незадовољан одлуком Стручног надзора има право да о томе обавести Наручиоца писменим путем. Наручилац је дужан да о приговору Извођача радова одлучи у року од 5 дана. Одлука Наручиоца обавезујућа је за Извођача радова.

УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 12.

Уговарачи су сагласни да је Извођач дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 0,5 % од укупно уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, уколико својом кривицом не изведе уговорене радове у уговореном року, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене вредности.

# Уговорна казна се обрачунава до примопредаје изведених радова, и то са даном сачињавања записника о примопредаји.

# Висина уговорне казне из става 1. овог члана утврђује се Коначним обрачуном изведених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће реализовати умањењем вредности стварно изведених радова по Коначном обрачуну, без претходног пристанка Извођача.

Уколико је Наручилац због закашњења Извођача са извођењем или са предајом изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 13.

# Извођач је дужан да Наручиоцу надокнади штету коју причини на имовини Наручиоца својом кривицом или грубом непажњом.

# Уколико Наручилац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања уговорених обавеза од стране Извођача, Извођач је одговоран за штету коју је Наручилац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади.

# Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. овог члана заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Извођача, обим и висину штете, о чему ће се сачинити записник.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 14.

Извођач се обавезује да одмах, анајкасније у року од 3 (три) дана од дана завршетка радова који су предмет овог уговора о томе писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца.

Дан завршетка радова који су предмет овог уговора констатује се у грађевинском дневнику.

Уговарачи су сагласни да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог обавештења из става 1. овог члана приступе примопредаји и коначном обрачуну.

Уговарачи су сагласни да заједничка комисија изврши примопредају и коначан обрачун изведених радова, о чему ће се сачинити записник.

Уговарачи су сагласни да Комисију за примопредају и коначан обрачун изведених радова чине 2 (два) представника Наручиоца, 2 (два) представника Извођача, од којих један мора да буде одговорно лице Извођача и представник Стручног надзора.

Примопредаја изведених радова и коначни обрачун врши се на основу оверене Окончане ситуације, провером усклађености стварно изведених радова и уграђене опреме са радовима и опремом наведеним у Окончаној ситуацји.

Уговарачи су сагласни да записник о примопредаји садржи нарочито следеће податке:

- да ли су радови изведени у складу са уговором, позитивноправним прописима и правилима струке,

- да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету,

- констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста и остале документације о гаранцијама произвођача опреме, са упутствима за употребу,

- датум завршетка радова и датум извршене примопредаје.

Уколико се провером усклађености стварно изведених радова и уграђене опреме са радовима и опремом наведеним у Окончаној ситуацији установе одступања, Извођач ће без одлагања, сачинити и издати Окончану ситуацију која садржи податке о стварним количинама изведених радова и уграђене опреме.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 15.

Извођач се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда Наручиоцу блано соло меницу као средство обезбеђења за повраћај аванса у висини уговореног аванса са ПДВ-ом.

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за повраћај аванса у случају да Извођач не изведе уговорене радове у вредности примљеног аванса.

Рок важења менице из става 1. овог члана је до коначног правдања аванса.

Извођач се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда Наручиоцу блано соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да Извођач не извршава уговорене убавезе на уговорени начин, а уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца.

Рок важења менице из става 4. овог члана је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора, односно рока за коначно извршење уговорене обавезе.

Извођач се обавезује да уз оверену Окончану ситуацију/Рачун рачун Наручиоцу преда блано соло меницу као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности стварно изведених радова по Коначном обрачуну, без ПДВ-а.

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року уколико изабрани понуђач у року од 8 дана од дана пријема рекламације Наручиоца, не усклади квалитет уграђене опреме, односно материјала и квалитет изведених радова са захтевима Наручиоца.

Рок важења менице из става 7. овог члана је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока.

Извођач се обавезује да уз менице из става 1., 4. и 7. овог члана преда и копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извођача, копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке и овлашћење Наручиоцу да менице може попунити у складу са овим уговором.

Члан 16.

Извођач се обавезује да достави полису осигурања којом је осигуран од одговорности за штету коју приликом пружања професионалних услуга може причинити Наручиоцу, односно трећим лицима, у складу са чланом 129а. Закона о планирању и изградњи и у складу са чланом 2. и 6. Правилника о условима осигурања од професионалне одговорности.

Полиса осигурања се доставља у року не дужем од 5 дана од дана потписивања уговора, у супротном, Наручилац може да активира средство обезбеђења за добро извршење посла.

ИЗМЕНА УГОВОРА

Члан 17.

# Уговарачи су сагласни да се рок за извођење уговорених радова може продужити у случају наступања околности из члана 6. овог уговор.

# Уговарачи су сагласни да се обим радова који су предмет овог уговора може повећати без спровођења поступка јавне набавке највише до 5% од укупне вредности овог уговора, а не више од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Овај уговор се може раскинути са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни.

Наручилац има право једностраног раскида уговора у свако доба и без отказног рока, уколико Извођач не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, о чему ће писмено обавестити Извођача.

У случају из става 1. овог члана Наручилац ће сачинити Записник о примопредаји до тада изведених радова и Коначан обрачун, без учешћа представника Извођача.

Даном достављања Записника из претходног става настају последице у вези са примопредајом.

У случају из става 1. овог члана Наручилац ће Извођачу платити изведене радове по Коначном обрачуну из става 3. овог члана.

# У случају раскида уговора за који је одговоран Извођач, Извођач је дужан да изведене радове заштити од пропадања, о свом трошку. У супротном Извођач ће сносити трошкове само нужних мера заштите, а остале трошкове сносиће Наручилац.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДВЕ

Члан 19.

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да је надлежан Привредни суд у Новом Саду.

У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других позитивноправних прописа.

# Члан 20.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) примерка задржава Наручилац, а један примерак Извођач.

Наручилац									Извођач

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“

______________________							_____________________ директор									директор

др Веселин Бојат, хирург - отопед

Напомена: Модел уговора потписати и оверити печатом.

ПОГЛАВЉЕ 7.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

ОБРАЗАЦ БР. 8

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

СЕРИЈСКОГ БРОЈА ________________________________

| МЕНИЧНИ ДУЖНИК |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Текући рачуни: |  |
| Банке: |  |

| МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ | Дом здравља „Нови Сад“ |
| --- | --- |
| Седиште и адреса | Нови Сад, ул. Булевар Цара Лазара 75 |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Текући рачун: |  |

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко соло меницу серијског броја_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за озбиљност понуде, бр.__________, од ___________, који је Менични дужник поднео Меничном повериоцу у поступку јавне набавке радова ЈН бр.32/16.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока важења понуде.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од _____________ динара, ________________________________(словима), што представља 2% од понуђене цене без ПДВ-а.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Менични дужник је сагласан да Менични певерилац меницу може реализовати у следећим случајевима:

а) уколико понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде (назначено од стране понуђача у обрасцу понуде);

б) уколико понуђач, након што је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише уговор.

Датум издавања овлашћења 				Издавалац менице-дужник

_________________________		М.П.		___________________________

Напомена: Менично овлашћење попунити, потписати, печатирати и доставити уз понуду.

ОБРАЗАЦ БР. 8.1

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

СЕРИЈСКОГ БРОЈА_____________________

| МЕНИЧНИ ДУЖНИК |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Текући рачуни: |  |
| Банке: |  |

| МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ | Дом здравља „Нови Сад“ |
| --- | --- |
| Седиште и адреса | Нови Сад, ул. Булевар Цара Лазара 75 |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Текући рачун: |  |

Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за добро извршење посла у складу са Уговором____________________________________, бр.__________, од ___________, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке радова, ЈН бр.32/16.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за реализацију уговора.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од _____________ динара, __________(словима), што представља 10% од уговорене вредности без ПДВ-а.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Менични дужник је сагласан да Менични певерилац меницу може реализовати у случају да Менични дужник не извршава уговорене убавезе на уговорени начин, а уколико се повреде понављају и поред писменог упозорања Наручиоца;

Датум издавања овлашћења 					Издавалац менице-дужник

__________________________		М.П.		___________________________

Напомена: Менично овлашћење потписати и оверити печатом и доставити истовремено са потписивањем уговора.

ОБРАЗАЦ БР. 8.2

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

СЕРИЈСКОГ БРОЈА________________________________

| МЕНИЧНИ ДУЖНИК |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Текући рачуни: |  |
| Банке: |  |

| МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ | Дом здравља „Нови Сад“ |
| --- | --- |
| Седиште и адреса | Нови Сад, ул. Булевар Цара Лазара 75 |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Текући рачун: |  |

Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у складу са Уговором___________________, бр.__________, од ___________, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке радова, ЈН бр.32/16.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од дана истека гарантног рока.

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од _____________ динара, __________(словима), што представља 10% од вредности коначно изведених радова по Коначном обрачуну, без ПДВ-а.

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Датум издавања овлашћења 					Издавалац менице-дужник

__________________________		М.П.		___________________________

Напомена: Менично овлашћење потписати и оверити печатом и доставити уз рачун.

ОБРАЗАЦ БР. 8.3

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр/, „Сл. лист СФРЈ“, бр.106/46, 16/65, 54/70, 57/89, „Сл лист СЦГ“, бр.1/2003-Уст.Повеља

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО

ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

СЕРИЈСКОГ БРОЈА________________________________

| МЕНИЧНИ ДУЖНИК |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Текући рачуни: |  |
| Банке: |  |

| МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ | Дом здравља „Нови Сад“ |
| --- | --- |
| Седиште и адреса | Нови Сад, ул. Булевар Цара Лазара 75 |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Текући рачун: |  |

Менични дужник предаје Меничном певериоцу бланко, соло меницу серијског броја_________________, која је безусловна, платива на први позив и без приговора.

Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за повраћај аванса у складу са Уговором___________________, бр.__________, од ___________, који је Менични дужник закључио са Меничним повериоцем у поступку јавне набавке радова, ЈН бр.32/16.

Меница и Менично овлашћење се издају са роком важности до коначног правдаља аванса

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од _____________ динара, __________(словима), што представља износ уплаћеног аванса са ПДВ-ом (50% од укупно уговорене вредности са ПДВ-ом).

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна.

Датум издавања овлашћења 					Издавалац менице-дужник

__________________________		М.П.		___________________________

Напомена: Менично овлашћење потписати и оверити печатом и доставити истовремено са потписивањем уговора.

ОБРАЗАЦ БР. 9

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје се следећа

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

којом потврђује да је ________________________________________________________________

(уписати назив понуђача)

кориснику/наручиоцу (уписати назив наручиоца) _____________________________________, у  текућој 2016. или у претходне три године (2015, 20104, 2013), збирно, извршио угрању најмање два топловодна котла, и то:

- по уговору бр.________________од _____________, у периоду од___________до ____________,

- по уговору бр.________________од _____________, у периоду од___________до ____________,

Потврда се издаје на захтев _____________________________________(уписати назив понуђача)

ради учешћа у поступку јавне набавке, бр.32/16 и у другу сврху се не може употребити.

Место:_____________			Потпис корисника/наручиоца:____________________

Датум:_____________							М.П.

Напомена: у случају потребе копирати у довољном броју примерака.

ОБРАЗАЦ БР. 10

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

Увид у место извођења радова извршио је овлашћени представник заинтересованог лица _____________________________________________(име и презиме овлашћеног лица), БР.ЛК _________________, на основу Овлашћења, број______________, од_______________, у име _________________________________________

(навести назив понуђача), дана ____________, у периоду од ________ до _________.

Увид у место извођења радова извршен је у присуству овлашћеног лица Наручиоца _____________________________________(име и презиме овлашћеног лица Наручиоца).

Место и датум_________________________.

Овлашћени представник заинтересованог лица_____________________________(потпис)

М.П.

Овлашћени представник Наручиоца_______________________________________(потпис)

М.П.

НАПОМЕНА:

Податке уписује овлашћени представник Наручиоца.

Потврду потписују овлашћени представник Наручиоца и овлашћени представник заинтересованог лица.

Овлашћење представника заинтересованог лица чини саставни део ове потврде.

Овај потврда чини саставни део понуде.

Образац попунити читко, штампаним словима.

По потреби образац копирати.

Обилазак објекта може се извршити сваког радног дана (понедељак-петак), у радно време Наручиоца (8.00 до 12.00 часова) уз претходно најављивање (један дан пре доласка на локацију). Особа за контакт: Тибор Сикора, 064/80-88-084.